## Slide 1
薄膜压力传感器
Thin-film pressure sensor
介绍人：蔡奕宜 徐瑞

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
原理及种类
02
传感器分类
03
传感器特性
04 发展历程及趋势

## Slide 3
01
原理及种类
Principle and classification

## Slide 4
研究意义
VS
。
合金薄膜压力传感器
合金薄膜制作的压力传感器虽然应变灵敏系数较低，但具有精度高、抗干扰能力强、温度特性较好且应用温度范围较宽等优点得到了广泛的运用
薄膜压力传感器是利用现代薄膜制备技术，在金属弹性基体上沉积薄膜应变电阻，因其具有精度高、蠕变性好、抗干扰力强等性能，目前已被广泛的运用在航空航天、机械制造、土木采矿等相关领域的压力测量。薄膜压力传感器厚度低至几百纳米到几十微米，可直接在被测零件表面制膜而不影响设备内部环境，制作简单，有利于实现结构/感知一体化制造。由于具备这些优点，薄膜压力传感器得到越来越多国家的关注。
半导体材料薄膜压力传感器
半导体薄膜压力传感器应变灵敏系数较高，一般情况下比金属薄膜的应变系数高出一个数量级，适合批量生产且成本低廉，其缺点是温度特性较差

## Slide 5
（一）合金薄膜压力传感器
薄膜压力传感器的主要组成部分：基体、转换元件以及信号调理电路等。
合金薄膜压力传感器一般采用溅射、蒸镀等方法把合金沉积在弹性基体上。 薄膜电阻层通过感受弹性元件的应变而产生相应电阻变化，通过信号调理电路输出相应的电压信号，从而完成非电量到电量的转换。

## Slide 6
（二）半导体材料薄膜压力传感器
而半导体材料薄膜压力传感器采用单晶硅为基体，压力腔弹性膜由单晶硅通过各向异性腐蚀而得到，沉积SiO2作为绝缘层，化学气相沉积等方法外延生长压敏电阻薄膜。
具体结构如图3所示。薄膜压阻层通过感受外部压力引起压阻材料载流子密度的变化，从而导致薄膜电阻的变化，其后的信号调理和电量转化与合金薄膜压力传感器类似。

## Slide 7
02
薄膜压力传感器分类
Thin film pressure sensor classification

## Slide 8
一维单点压力传感器
一维单点压力传感器只能感受坐标轴Z方向的力。

## Slide 9
二维单点压力传感器
二维单点压力传感器，能感受在X轴方向上的位置和Z轴方向上的力，很容易感受线性方向的带有力的大小的滑动。

## Slide 10
三维单点压力传感器
三维单点压力传感器，能感受在X轴和Y轴方向的位置和Z轴方向的力。类似于带压力的单点触摸屏。

## Slide 11
三维多点压力传感器
三维多点压力传感器，能感受多点在X轴和Y轴方向的位置和Z轴方向的力。类似于带压力的多点触摸屏。

## Slide 12
03
薄膜压力传感器的特性
The characteristics of the thin film pressure sensor

## Slide 13
薄膜压力传感器特性
对于同样多次施加的力，传感器能保持显示数据的一致性。
重复性
在加负载和移除负载时，传感器的实际输出值的差异。
迟滞性
输出在大负载情况下会随温度升高而变化。若长时间在高温下负载会损伤传感器
温度灵敏度性
传感器针对负载的响应偏移超过了传感器的实际量程。校准可以尽量使输出保持线性。
线性
寿命是根据你的使用情况而定。一般传感器可以反复使用，除了在一些极端情况下：如承受硬边或冲击力。
寿命
飘移性
施加力后一段时间，输出会有相应的变化。
。

## Slide 14
薄膜压力传感器的选型

## Slide 15
薄膜压力传感器的应用
1、适合各种复杂表面
2、柔性材料，可以弯曲、可以折叠（传感器使柔韧的但传感器传感区域不能折叠，导电部分可以弯折但一般不要超过90度，否则导电银层会有断裂风险。）
3、传感器形状、尺寸、精度可以调节
4、传感器可以检测位置信息、压力分布信息、压力大小信息

## Slide 17
04
发展历程及趋势
Development history and development trends

## Slide 18
现代压力传感器以半导体传感器的发明为标志
发明阶段(1945 - 1960 年)
制成的压力传感器是把应变电阻片粘在金属薄膜上,即将力信号转化为电信号进行测量。此阶段最小尺寸大约为1cm。
发展历程
01
02
03
04
技术发展阶段(1960 - 1970 年)
硅杯传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定性好、成本低。便于集成化的优点,实现了金属- 硅共晶体,为商业化发展提供了可能。
商业化集成加工阶段(1970 - 1980 年)
在硅杯扩散理论的基础上应用了硅的各向异性的腐蚀技术,实现了集成化的工厂加工模式,成本进一步降低。
微机械加工阶段(1980 年- 今)
上世纪末出现的纳米技术，使得微机械加工工艺成为可能。利用这一技术可以加工、蚀刻微米级的沟、条、膜,使得压力传感器进入了微米阶段。

## Slide 19
双极性晶体管
扩散硅压力传感器

## Slide 20
柔性薄膜压力传感器

## Slide 21
压力传感器的发展趋势
A
B
C
D
E
智能化
由于集成化的出现,可以在集成电路中可添加一些微处理器。
集成化
集成系统在过程控制和工厂自动化中可提高操作速度和效率。
广泛化
压力传感器的另一个发展趋势是正从机械行业向其它领域扩展。
小型化
目前市场对小型压力传感器的需求越来越大,这种小型传感器可以工作在恶劣的环境下,并且只需要很少的保养和维护,对周围的环境影响也很小。
标准化
传感器的设计与制造已经形成了一定的行业标准。如ISO 质量体系;美国的ANSI、ASTM标准、俄罗斯的ГOCT、日本的J IS 标准。

## Slide 22
发展现状
国内压力传感器仍处于落后水平，在压力传感器的生产环节中存在“瓶颈”现象，研制和生产的水平不高，造成主要性能指标和国外有较大差距，特别是稳定性可靠性问题没有得到根本解决，极大地限制了国产压力传感器的使用范围和可信程度，有些高性能产品不是靠工艺保证，而是靠筛选、试用。由于质量没有保证，许多需要高性能的压力传感器还不得不依赖进口，在一些重大工程如化工、电站、冶金、石油、环保、机械等领域中，目前仍有较大压力传感器依赖进口。

## Slide 23
恳请各位老师批评指正
Please give me as much criticism as possible